| 建设单位 | 吉林省宇光大岭热电有限公司 |
| --- | --- |
| 项目类别 | □预评 (控评 (现评 (检测 |
| 项目地址 | 吉林省公主岭市大岭镇三合村 |
| 联系人 | 朱明阳 | 电话 | 18946560113 |
| 项目名称及简介 |
| 吉林省宇光大岭热电有限公司工作场所职业病危害因素检测报告 吉林省宇光大岭热电有限公司是一家从事火力发电,供热,管网服务等业务的公司，成立于2015年06月03日，公司坐落在吉林省，详细地址为：公主岭市大岭镇三合村;经国家企业信用信息公示系统查询得知，吉林省宇光大岭热电有限公司的信用代码/税号为91220381339927630H，法人是李刚，注册资本为10000.000000万，企业的经营范围为:火力发电；供热；供热管道敷设及维修；管网服务；煤炭经销，粉煤灰销售。 |
| 现场调查 |
| 现场调查时间 | 2022.01.18 | 建设单位陪同人 | 朱明阳 |
| 采样、检测 |
| 采样、检测时间 | 2022.01.18-20 | 建设单位陪同人 | 朱明阳 |
| 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 |
| 主要存在的职业病危害因素：粉尘：煤尘、石灰石粉尘、石膏粉尘、矽尘； 化学因素：一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、氨、硫酸、氢氧化钠、硫化氢、； 物理因素：噪声、工频电场、高温。 检测结果： 化学因素：粉尘：用人单位各岗位劳动者接触粉尘的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的规定 毒物：用人单位各岗位劳动者接触毒物的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的规定。 物理因素：噪声：本次检测结果显示用人单位各岗位劳动者接触噪声的8h等效声级值均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。 工频电场：本次检测结果显示用人单位各岗位劳动者接触工频电场强度符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。 高温：本次检测结果显示用人单位各岗位劳动者接触高温强度符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。 |
| 评价结论与建议 |
| 评价结论：本项目属于职业病危害严重的建设项目。 建 议：1 用人单位应按《个人防护装备选用规范》（GB/39800-2020）的规定为作业人员配备个人防护用品，同时在购买时索要检定合格证明、生产许可证以及发票，建立个人防护用品的购买、存放、报废等制度。 2.用人单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条第二款、第三款要求，建立职业病危害因素定期检测制度，每年至少委托职业卫生技术服务机构对所有作业场所存在的职业病危害因素进行一次全面检测,同时应根据《职业健康监护技术规范》的要求对接触职业病危害的所有员工在有能力的职业健康检查机构进行至少每年一次的职业健康检查，并保证体检率达到100%。 3.用人单位应按照《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会5号令）的规定，建立并完善下列职业卫生管理制度和操作规程：《职业病危害防治责任制度》；《职业病危害警示与告知制度》；《职业病危害项目申报制度》；《职业病防治宣传教育培训制度》；《职业病防护设施维护检修制度》；《职业病防护用品管理制度》；《职业病危害监测及评价管理制度》；《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》；《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》；《职业病危害事故处置与报告制度》；《职业病危害应急救援与管理制度》；《岗位职业卫生操作规程》；《法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度》。 |
| 技术审查专家组评审意见 |
| — |