| 建设单位 | 吉林隆源农业服务有限公司年产60万吨复合肥高塔项目 |
| --- | --- |
| 项目类别 | □预评 (控评 (现评 (检测 |
| 项目地址 | 吉林省长春市农安县华家镇 |
| 联系人 | 杨群 | 电话 | 13756629967 |
| 项目名称及简介 |
| 吉林隆源农业服务有限公司年产60万吨复合肥高塔项目的建设进一步扩大了吉林省隆源化肥有限公司东北地区最大的复合肥生产基地的规模优势，将企业做大做强，增强了企业抗风险能力。同时，项目对改善地方经济发展环境，增强地区对外经济交流，推动地方农业发展具有重要的意义。项目既能有效拉动产业需求，催生新的经济增长点，又能提升和发展服务水平，推动民生改善，既有显著的经济效益，广泛的社会效益还有良好的环境效益。因此，本项目的建设是十分必要。 |
| 现场调查 |
| 现场调查时间 | 2022.12.20 | 建设单位陪同人 | 杨群 |
| 采样、检测 |
| 采样、检测时间 | 2021.12.28-2021.12.30 | 建设单位陪同人 | 杨群 |
| 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 |
| 主要存在的职业病危害因素：粉尘：其他粉尘； 化学因素：氨、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫。 物理因素：噪声、工频电场。 检测结果： 粉尘；本次检测结果显示用人单位岗位劳动者接触粉尘的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》的要求。 毒物；用人单位各接触化学有害因素的接触浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的要求。 用人单位用人单位各岗位接触噪声的8小时等效A声级符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》（GBZ2.2-2007）的规定。 用人单位各个岗位接触工频电场的强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》（GBZ2.2-2007）的规定。 |
| 评价结论与建议 |
| 评价结论：本项目属于职业病危害严重的建设项目。 建 议：根据《工业企业设计卫生标准》关于防毒、防噪的相关规定，该公司应从以下几个方面采取措施，进行毒物及噪声的治理，并长期坚持，以保护作业人员的身体健康。 1、给上料和造粒岗位劳动者配备符合要求的防毒口罩，并培训和监督所有工人在作业过程中按要求佩戴，以降低职工在作业过程的实际暴露浓度。定期发放、更换，并督促劳动者正确使用。 2、根据实际工况，增强排风系统的排风强度，以适应通风要求； 3、定期检修排风系统，确保排风系统能正常有效工作； 4、对于接触噪声工作岗位，应给接触噪声岗位的劳动者配备符合国家规定的防噪耳塞，并监督其在作业时佩戴，以降低噪声对其身体健康的影响；根据工作情况，适当安排休息室休息，休息时劳动者应离开噪声环境，以恢复听觉疲劳。 5、应加强作业场所现场环境管理，及时清扫地面。 |
| 技术审查专家组评审意见 |
| 加强职业病设施维护管理，监督岗位人员在作业时佩戴个人防护用品。 |