| 建设单位 | 长春联盈塑料制品有限公司 |
| --- | --- |
| 项目类别 | □预评 (控评 (现评 (检测 |
| 项目地址 | 吉林省长春市经开区专用车园区3号地块3-3厂房。 |
| 联系人 | 常达 | 电话 | 17678386698 |
| 项目名称及简介 |
| 长春联盈塑料制品有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告工作场所职业病危害因素检测报告 长春联盈塑料制品有限公司是一家从事塑料制品加工销售,模具开发销售,制造销售等业务的公司，成立于2010年03月22日，公司坐落在吉林省，详细地址为：朝阳区经济开发区二期乙四路（三友路与丁香大街交口）;经国家企业信用信息公示系统查询得知，长春联盈塑料制品有限公司的信用代码/税号为912201046977739260，法人是任连起，注册资本为600.000000万人民币，企业的经营范围为:汽车塑料配件生产、销售；塑料制品加工、销售；模具开发、制造、销售；设备租赁。(法律法规禁止的项目不得经营；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）* |
| 现场调查 |
| 现场调查时间 | 2022.9.27 | 建设单位陪同人 | 徐明 |
| 采样、检测 |
| 采样、检测时间 | 2022.9.28 | 建设单位陪同人 | 徐明 |
| 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 |
| 化学因素：粉尘：用人单位各岗位劳动者接触聚丙烯粉尘、其他粉尘的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的规定。 物理因素：噪声：本次检测结果显示用人单位各岗位劳动者接触噪声的8h等效声级值均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。 |
| 评价结论与建议 |
| 评价结论：本项目属于职业病危害严重的建设项目。 建 议：1、给所有岗位劳动者配备符合要求的防毒口罩，并培训和监督所有工人在作业过程中按要求佩戴，以降低职工在作业过程的实际暴露浓度。定期发放、更换，并督促劳动者正确使用。 2、根据实际工况，增强排风机的排风强度，以适应通风要求；及时维护和保养防毒设施以保证作业时能正常开启。 3、定期检修生产车间全面排风系统，确保排风系统能正常有效工作； 4、对于接触噪声工作岗位，应给接触噪声岗位的劳动者配备符合国家规定的防噪耳塞，并监督其在作业时佩戴，以降低噪声对其身体健康的影响；根据工作情况，适当安排休息室休息，休息时劳动者应离开噪声环境，以恢复听觉疲劳。 5、应加强作业场所现场环境管理，及时清扫地面。 6.用人单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条第二款、第三款要求，建立职业病危害因素定期检测制度，每年至少委托职业卫生技术服务机构对所有作业场所存在的职业病危害因素进行一次全面检测,同时应根据《职业健康监护技术规范》的要求对接触职业病危害的所有员工在有能力的职业健康检查机构进行至少每年一次的职业健康检查，并保证体检率达到100%。 7.用人单位应按照《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会5号令）的规定，建立并完善下列职业卫生管理制度和操作规程：《职业病危害防治责任制度》；《职业病危害警示与告知制度》；《职业病危害项目申报制度》；《职业病防治宣传教育培训制度》；《职业病防护设施维护检修制度》；《职业病防护用品管理制度》；《职业病危害监测及评价管理制度》；《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》；《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》；《职业病危害事故处置与报告制度》；《职业病危害应急救援与管理制度》；《岗位职业卫生操作规程》；《法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度》。 |
| 技术审查专家组评审意见 |
| --------------- |
| 现场采样照片 |