| 建设单位 | 吉林省德天诺安全科技有限公司 |
| --- | --- |
| 项目类别 | □预评 (控评 (现评 (检测 |
| 项目地址 | 吉林省四平市伊通满族自治县 |
| 联系人 | 仝丽玲 | 电话 | 13894832955 |
| 项目名称及简介 |
| 吉林省德天诺安全科技有限公司是一家从事汽车零部件研发,汽车零部件制造,配件制造等业务的公司，成立于2017年12月12日，公司坐落在吉林省，详细地址为：吉林省伊通满族自治县新兴乡灯塔村;经国家企业信用信息公示系统查询得知，吉林省德天诺安全科技有限公司的信用代码/税号为91220323MA14YHMX4B，法人是郝帅，注册资本为500.000000万，企业的经营范围为:一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；货物进出口；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品制造；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）吉林省正光安全科技有限公司遵守国家有关法律、法规，在吉林省德天诺安全科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告编制过程中坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《吉林省德天诺安全科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告》承担法律责任。 |
| 现场调查 |
| 现场调查时间 | 2022.03.14 | 建设单位陪同人 | 仝丽玲 |
| 采样、检测 |
| 采样、检测时间 | 2022.03.15 | 建设单位陪同人 | 仝丽玲 |
| 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 |
| 主要存在的职业病危害因素：粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； 化学因素：二氧化氮、锰及其无机化合物、一氧化碳、臭氧、铅烟、二氧化锡； 物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场。 检测结果： 化学因素 粉尘：检测结果表明用人单位各岗位劳动者接触粉尘的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值1部分化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中规定的接触限值 毒物：检测结果表明，在正常生产状态及职业病危害防护设施正常开启的情况下，用人单位锡焊岗位劳动者接触二氧化锡和铅烟的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值1部分化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中规定的接触限值。 物理因素： 噪声 用人单位各岗位接触的噪声8h等效声级强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》（GBZ2.2-2007）中规定的接触限值。 工频电场 用人单位电工接触的工频电场强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的的接触限值。 |
| 评价结论与建议 |
| 建 议：1.用人单位应按《个人防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）的规定为作业人员配备个人防护用品，同时在购买时索要检定合格证明、生产许可证以及发票，建立个人防护用品的购买、存放、报废等制度。 2. 用人单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求建立职业病危害因素定期检测制度，每年至少委托职业卫生技术服务机构对所有作业场所存在的职业病危害因素进行一次全面检测。 3.用人单位应根据《职业健康监护技术规范》的要求对接触职业病危害的所有员工在有资质的职业健康检查机构进行至少每年一次的职业健康检查，并保证体检率达到100%。 4. 用人单位应按照国家卫生标准《工作场所职业病危害警示标识》的要求，在厂区醒目位置设立相应职业病危害因素警示标识。并在门口周边作业人员经常来往的地点设置职业病危害公告栏，将本次检测结果告知作业人员。 |
| 技术审查专家组评审意见 |
| — |

现场照片