| 建设单位 | 长春中锐汽车零部件有限公司 |
| --- | --- |
| 项目类别 | □预评 (控评 (现评 (检测 |
| 项目地址 | 长春市朝阳区阜育大街1581号 |
| 联系人 | 王旭 | 电话 | 13944969797 |
| 项目名称及简介 |
| 长春中锐汽车零部件有限公司成立于2011年9月，位于长春市朝阳经济开发区阜育大街与育民南路交汇处，总占地面积达40000多平方米，其中厂房和办公楼的建筑面积为20000平方米，是专业从事汽车零部件，塑料件、喷漆件、镀铝件，模具制造、及产品加工及研发销售于一体的高新技术企业。公司现有员工近200人，公司下设财务部、综合部、销售部、采购部、物流部、质量技术部、生产部、研发部。公司拥有先进的生产线，各种先进生产设备。如：真空镀膜设备、各种注塑机、六轴机器人、变频式空气压缩机、先进的喷涂线、起重机等。 用人单位产品300万套塑料件、100万套镀铝件、30万套汽车车灯总承。 吉林省正光安全科技有限公司遵守国家有关法律、法规，在长春中锐汽车零部件有限公司工作场所职业病危害因素检测报告编制过程中坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《长春中锐汽车零部件有限公司工作场所职业病危害现状评价报告》承担法律责任。 |
| 现场调查 |
| 现场调查时间 | 2022.03.14 | 建设单位陪同人 | 王旭 |
| 采样、检测 |
| 采样、检测时间 | 2022.03.15-17 | 建设单位陪同人 | 王旭 |
| 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 |
| 主要存在的职业病危害因素：粉尘：其他粉尘； 化学因素：甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯； 物理因素：噪声。 检测结果： 化学物质 粉尘：检测结果表明用人单位各岗位劳动者接触粉尘的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值1部分化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中规定的接触限值 毒物：检测结果表明，在正常生产状态及职业病危害防护设施正常开启的情况下，用人单位接触毒物的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值1部分化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中规定的接触限值。 物理因素： 噪声 用人单位除粉碎工外接触的噪声8h等效声级强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》（GBZ2.2-2007）中规定的接触限值。 工频电场 用人单位电工接触的工频电场强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的的接触限值。 |
| 评价结论与建议 |
| 结 论：根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2021年版）的通知》（国家卫生健康委办公厅〔2021〕5号）的行业归类及其职业病危害类别，该项目属于制造业中的汽车零部件及配件制造，属于职业病危害严重的建设项目。 建 议：1、建设单位应根据《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》，对生产中存在的职业病危害因素进行申报。（网址 ：www.zybwhsb.com）。 2、补充职业卫生公告栏、部分警示标识以及告知卡。 3、按照《中华人民共和国职业病防治法》和《用人单位职业健康监护监督管理办法》（安监总局令第 49 号）有关规定，严格遵照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）要求，对接触职业病危害的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，职业健康检查应到具有职业健康检查资质的单位进行，并将体检结果告知劳动者本人。及时安排有疑似职业病患者或职业病患者到具有职业病诊断机构进行诊断。 及时组织本次职业健康检查需要进行补充检查的作业人员和需要进行复查作业人员进行体检，对存在职业禁忌证作业人员调离原来岗位，安排其从事非职业禁忌作业。 建立职业健康监护档案，档案应当包括劳动者的职业史、职业危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 4、根据《工业企业设计卫生标准》关于防毒、防噪的相关规定，该公司应从以下几个方面采取措施，进行毒物及噪声的治理，并长期坚持，以保护作业人员的身体健康。 ①培训和监督所有工人在作业过程中按要求佩戴，以降低职工在作业过程的实际暴露浓度。定期发放、更换，并督促劳动者正确使用。 ②根据实际工况，增强轴流风机的排风强度，以适应通风要求；及时维护和保养以保证作业时能正常开启。 ③定期检修生产车间全面排风系统，确保排风系统能正常有效工作； ④对于接触噪声工作岗位，应给接触噪声岗位的劳动者配备符合国家规定的防噪耳塞，并监督其在作业时佩戴，以降低噪声对其身体健康的影响；根据工作情况，适当安排休息室休息，休息时劳动者应离开噪声环境，以恢复听觉疲劳。 ⑤应加强作业场所现场环境管理，及时清扫地面。 5、用人单位应按照《用人单位劳动防护用品管理规范》的要求，建立、健全个体防护用品配备管理制度，加强劳动防护用品配备、发放、使用等管理工作，为劳动者提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督作业人员在作业过程中能够按照规章制度和劳动防护用品使用规则正确佩戴和使用劳动防护用品。 用人单位应当根据劳动防护用品配备标准制定采购计划，购买符合标准的合格产品。购买时应当查验并保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印件，同时应当按照本单位制定的配备标准发放劳动防护用品，并如实做好劳动用品发放登记记录。（该规范文件附件中已有相关登记文件格式要求模板，建设单位可自行参考）。 用人单位应当对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训。 6、本项目应与附近医院签订应急救援协议，在发生事故时能够迅速开展紧急救援。若发生职业病危害事故，将患者送往该医疗机构进行救治。 该机构应是非营利性综合医院，具有多专业组成的完善配套服务功能，具有丰富的救治经验。 7、完事职业卫生制度，包括《建设项目职业卫生三同时管理制度》、《职业病防护设施检维修管理制度》、《职业病防护用品管理制度》、《职业病防治宣传教育培训制度》、《职业病危害警示与告知制度》、《职业病危害事故处置与报告制度》、《职业病危害项目申报制度》、《职业病危害因素监测及评价管理制度》、《职业病危害应急救援与管理制度》、《职业健康监护及档案管理制度》、《职业卫生管理规定》以及《岗位职业健康操作规程》等一系列职业卫生相关的文件制度，并要求各部门严格按照相关制度执行。 |
| 技术审查专家组评审意见 |
| — |

现场照片