| 建设单位 | 通化鸿宝药业有限公司 |
| --- | --- |
| 项目类别 | □预评 (控评 (现评 (检测 |
| 项目地址 | 吉林省通化市通化县马当镇学校西南 |
| 联系人 | 张永强 | 电话 | 18843501252 |
| 项目名称及简介 |
| 通化鸿宝药业有限公司主要生产经营片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、颗粒剂、合剂、口服液、滴丸剂生产、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 吉林省正光安全科技有限公司遵守国家有关法律、法规，在通化鸿宝药业有限公司工作场所职业病危害因素检测报告编制过程中坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《通化鸿宝药业有限公司工作场所职业病危害因素检测报告》承担法律责任。 |
| 现场调查 |
| 现场调查时间 | 2023.03.22 | 建设单位陪同人 | 张永强 |
| 采样、检测 |
| 采样、检测时间 | 2023.03.22 | 建设单位陪同人 | 张永强 |
| 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 |
| 主要存在的职业病危害因素：粉尘：煤尘； 化学因素：氢氧化钠、硫酸、盐酸、乙腈、甲醇、三氯甲烷、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫； 物理因素：噪声。 检测结果： 本次检测结果显示用人单位锅炉房锅炉炉前及锅炉控制室的劳动者接触粉尘的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》的要求。 用人单位锅炉房锅炉炉前及锅炉控制室的劳动者接触二氧化氮、二氧化硫和一氧化碳的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》的要求。 用人单位化验室的劳动者接触甲醇、乙腈、盐酸、硫酸、氢氧化钠、三氯甲烷的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》的要求。 用人单位生产车间各岗位的劳动者接触噪声的强度符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》的要求。 |
| 评价结论与建议 |
| 评价结论：本项目属于职业病危害严重的建设项目。 建 议：根据《工业企业设计卫生标准》关于防毒、防噪的相关规定，该公司应从以下几个方面采取措施，进行毒物及噪声的治理，并长期坚持，以保护作业人员的身体健康。 1、给化验和库管岗位劳动者配备符合要求的防毒口罩，并培训和监督所有工人在作业过程中按要求佩戴，以降低职工在作业过程的实际暴露浓度。定期发放、更换，并督促劳动者正确使用。 2、根据实际工况，增强排风系统的排风强度，以适应通风要求； 3、定期检修排风系统，确保排风系统能正常有效工作； 4、给所有工人配备符合要求的防毒口罩，并培训和监督所有工人在作业过程中按要求佩戴，以降低职工在作业过程的实际暴露浓度。 5、对于接触噪声工作岗位，应给接触噪声岗位的劳动者配备符合国家规定的防噪耳塞，并监督其在作业时佩戴，以降低噪声对其身体健康的影响；根据工作情况，适当安排休息室休息，休息时劳动者应离开噪声环境，以恢复听觉疲劳。 6、应加强作业场所现场环境管理，及时清扫地面。 |
| 技术审查专家组评审意见 |
| — |

现场照片