| 建设单位 | 长春市第六中学校办工厂 |
| --- | --- |
| 项目类别 | □预评 (控评 (现评 (检测 |
| 项目地址 | 长春市二道区岭东路338号。 |
| 联系人 | 郝振玥 | 电话 | 18543114350 |
| 项目名称及简介 |
| 吉林省正光安全科技有限公司遵守国家有关法律、法规，在长春市第六中学校办工厂工作场所职业病危害因素检测报告编制过程中坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《长春市第六中学校办工厂工作场所职业病危害因素检测报告》承担法律责任。 |
| 现场调查 |
| 现场调查时间 | 2023.05.23 | 建设单位陪同人 | 郝振玥 |
| 采样、检测 |
| 采样、检测时间 | 2023.5.23 | 建设单位陪同人 | 郝振玥 |
| 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 |
| 主要存在的职业病危害因素：粉尘：其他粉尘； 化学物质：苯、甲苯、二甲苯、臭氧、二氧化氮、电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、紫外辐射 物理因素：噪声、高温。 检测结果： 1.化学因素：本次检测结果显示用人单位的劳动者接触其他粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、苯、甲苯、二甲苯的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的要求。 2.物理因素：本次检测结果显示用人单位的劳动者接触噪声、紫外辐射、高温的强度符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。 |
| 评价结论与建议 |
| 建 议：1. 用人单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条第二款、第三款要求，建立职业病危害因素定期检测制度。同时应根据《职业健康监护技术规范》的要求对接触职业病危害的所有员工在符合要求的职业健康检查机构按体检周期进行职业健康检查，并保证体检率达到100%。 2. 用人单位冲压工噪声的检测结果大于80 dB（A），必须加强对劳动者佩戴防噪耳塞的监督力度，根据实际情况调整工人的接触时间。 3.用人单位应按照《职业病危害项目申报管理办法》的规定前往职业病申报管理系统（https://www.zybwhsb.com/）进行职业病危害项目申报。 4. 用人单位应按照国家卫生标准《工作场所职业病危害警示标识》的要求，在车间的醒目位置设立职业病危害因素警示标识。 |
| 技术审查专家组评审意见 |
| — |

现场照片