| 建设单位 | 梅河口市跃兴砂轮特耐有限责任公司 |
| --- | --- |
| 项目类别 | □预评 (控评 (现评 (检测 |
| 项目地址 | 吉林省梅河口市北环东路1777号 |
| 联系人 | 周岩 | 电话 | 13944577339 |
| 项目名称及简介 |
| 梅河口市跃兴砂轮特耐有限责任公司主要经营耐火材料 耐火材料制品 磨料 冶金制品 工业硅 石油机械 加工销售；富钛料生产销售；货物运输；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；耐火材料原辅材料及富钛料原辅材料的销售、自有厂房、库房、办公楼的租赁业务；稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 梅河口市跃兴砂轮特耐有限责任公司遵守国家有关法律、法规，在梅河口市跃兴砂轮特耐有限责任公司工作场所职业病危害因素检测报告编制过程中坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《梅河口市跃兴砂轮特耐有限责任公司职业病危害因素检测报告》承担法律责任。 |
| 现场调查 |
| 现场调查时间 | 2023.05.22 | 建设单位陪同人 | 周岩 |
| 采样、检测 |
| 采样、检测时间 | 2023.05.22 | 建设单位陪同人 | 周岩 |
| 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 |
| 主要存在的职业病危害因素：粉尘：矽尘、电焊烟尘； 化学因素：一氧化碳、二氧化氮、锰及其无机化合物、臭氧、二氧化硫； 物理因素：噪声、工频电场、高温、紫外辐射。 检测结果： 各岗位除粉碎区粉碎工以外其他各个岗位工作人员接触的粉尘的接触限值均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。各岗位接触的毒物的接触限值符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。 粉碎区粉碎工岗位工作人员接触的粉尘的接触限值不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。 超标原因：用人的单位粉碎工粉碎岗位布袋除尘密闭性差，工作人员离设备较近，导致粉尘超标。根据用人单位调查为工作人员配备防尘口罩，能够有效性降低粉尘吸入，工作人员佩戴防尘口罩接触粉尘能够降低至标准值以下。 用人单位各岗位工作人员接触噪声均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。 |
| 评价结论与建议 |
| 根据本次检测结果，结合现场调查提出以下建议： 1. 用人单位应按《个人防护装备配备规范》（GB/39800.1-2020）的规定为作业人员配备个人防护用品，监督粉尘超标岗位作业人员严格按照要求佩戴防尘口罩，各岗位作业人员严格按照要求佩戴防尘口罩。 2.用人单位应加强对粉尘超标岗位的个人防护，应加强对其岗位员工的个人防护用品佩戴培训。 3.用人单位应加强防护设施设置，必要设备应采取密闭措施，超标岗位应设置大功率除尘设备，防止粉尘扩散。 4.用人单位应定期对场地洒水，防止二次扬尘，降低粉尘对作业人员的危害程度。 5.用人单位应每年定期委托具有相应资质的体检机构对员工进行职业卫生健康检查。 |
| 技术审查专家组评审意见 |
| — |

现场照片