| 建设单位 | 吉林晟吉万汽车零部件有限公司 |
| --- | --- |
| 项目类别 | □预评 (控评 (现评 (检测 |
| 项目地址 | 吉林公主岭经济开发区清泉大街1399号 |
| 联系人 | 解艳朋 | 电话 | 15948353455 |
| 项目名称及简介 |
| 项目名称：吉林晟吉万汽车零部件有限公司工作场所职业病危害因素检测。 建设单位：吉林晟吉万汽车零部件有限公司。 建设地点：用人单位位于吉林公主岭经济开发区清泉大街1399号。 建设规模：主要产品汽车零部件产品，具体产量依销量而定。 吉林省正光安全科技有限公司遵守国家有关法律、法规，在吉林晟吉万汽车零部件有限公司用人单位职业病危害控制效果评价报告编制过程中坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《吉林晟吉万汽车零部件有限公司工作场所职业病危害因素检测报告》承担法律责任。 |
| 现场调查 |
| 现场调查时间 | 2023.10.20 | 调查人 | 冷兆国 | 建设单位陪同人 | 解艳朋 |
| 采样、检测 |
| 采样、检测时间 | 2023.10.20 | 采样人 | 冷兆国、杜东雷 | 建设单位陪同人 | 解艳朋 |
| 用人单位存在的主要职业病危害因素及检测结果 |
| 主要存在的职业病危害因素：粉尘：其他粉尘； 化学因素：电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、铜烟、臭氧 物理因素：工频电场、紫外辐射、噪声。 检测结果： 作业人员接触电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、铜烟、臭氧的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2007的要求。 作业人员接触工频电场、紫外辐射、噪声强度符合职业接触限值要求《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》(GBZ2.2-2007)中相关接触限值要求。 |
| 评价结论与建议 |
| 结 论：本次检测结果显示用人单位电焊工接触粉尘的时间加权平均浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》的规定。 本次检测结果显示用人单位电焊工接触一氧化碳、二氧化氮、臭氧、铜烟的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》的规定。 本次检测结果显示用人单位电焊工接触紫外辐射的强度符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》的要求。 本次检测结果显示用人单位大冲A操作工、大冲B操作工、小冲操作工、自动线A操作工、自动线B操作工接触噪声的强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》的要求，其他岗位接触的噪声均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》的要求。 建 议： 1.本次检测大冲A操作工、大冲B操作工、小冲操作工、自动线A操作工、自动线B操作工接触噪声的强度超过职业卫生接触限值，应该培训和监督作业人员在作业过程中严格按要求佩戴符合国家标准的个人防护用品，以降低工人作业过程的接触水平。应按照《个体防护装备配备规范 第1部分 总则》（GB 39800.1-2020）选择防噪耳塞，并为接触噪声岗位人员发放防噪耳塞且监督佩戴并减少作业时间，适当的增加工间休息时间。 2. 用人单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》第二十六条第二款、第三款要求，建立职业病危害因素定期检测制度，每年至少委托有资质的职业卫生技术服务机构对所有作业场所存在的职业病危害因素进行一次全面检测。 3.用人单位应根据《职业健康监护技术规范》的要求对接触职业病危害的所有员工在有资质的职业健康检查机构进行至少每年一次的职业健康检查，并保证体检率达到100%。 4. 用人单位应按照《工作场所职业卫生管理规定》的规定，建立并完善下列职业卫生管理制度和操作规程：《职业病危害防治责任制度》；《职业病危害警示与告知制度》；《职业病危害项目申报制度》；《职业病防治宣传教育培训制度》；《职业病防护设施维护检修制度》；《职业病防护用品管理制度》；《职业病危害监测及评价管理制度》；《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》；《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》；《职业病危害事故处置与报告制度》；《职业病危害应急救援与管理制度》；《岗位职业卫生操作规程》；《法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度》 5. 用人单位应按照国家卫生标准《工作场所职业病危害警示标识》的要求，在车间设立相应职业病危害因素警示标识。并在厂区内作业人员经常来往的地点设置职业病危害因素告知卡，将本次检测结果告知作业人员。 |
| 技术审查专家组评审意见 |
| —— |

现场照片