| 建设单位 | 松原市江心岛石油开发有限责任公司 |
| --- | --- |
| 项目类别 | □预评 (控评 (现评 (检测 |
| 项目地址 | 吉林省松原市宁江区临江东路1688号 |
| 联系人 | 张兴杰 | 电话 | 13894950123 |
| 项目名称及简介 |
| 松原市江心岛石油开发有限责任公司于2003年11月建厂，办公地点位于吉林省松原市宁江区临江东路1688号，企业类型为有限责任公司（国有独资），隶属于松原市国有资本经营有限责任公司。 |
| 现场调查 |
| 现场调查时间 | 2024.01.04 | 调查人 | 冷兆国 | 建设单位陪同人 | 张兴杰 |
| 采样、检测 |
| 采样、检测时间 | 2024.01.05-2024.01.07 | 采样人 | 冷兆国 白茹玉 | 建设单位陪同人 | 张兴杰 |
| 建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果 |
| 主要存在的职业病危害因素：戊烷、正己烷、正庚烷、辛烷、硫化氢、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、噪声、工频电场。 检测结果： 本次检测结果显示用人单位接触职业病危害的作业人员接触的化学物质浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的规定。 本次检测结果显示用人单位接触职业病危害的作业人员接触的噪声、工频电场强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的规定。 |
| 评价结论与建议 |
| 评价结论：属于职业病危害严重的项目。 （1）总体布局符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关要求。 （2）设备布局符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH/T3047-2021）的相关要求。 （3）采暖、通风、空气调节、采光及照明情况符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015的相关要求。 （4）通过对其工程分析、生产工艺调查，确定本次评价的重点评价因子为戊烷、正己烷、正庚烷、辛烷、硫化氢、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、噪声、工频电场。 （5）采油工接触的戊烷、正己烷、正庚烷、辛烷、硫化氢、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度均符合相关职业接触限值要求；化验员接触的苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、硫化氢浓度均符合相关职业接触限值要求。 （6）采油工、化验员接触的噪声强度均符合相关职业接触限值要求；电工接触的工频电场强度符合相关职业接触限值要求。 （7）职业病危害关键控制点的确定详见下表。 职业病关键控制点的确定 评价单元 作业场所 岗位 职业病危害因素 列入关键控制点理由 生产单元 采油井组 采油工 硫化氢、一氧化碳、甲烷 硫化氢、一氧化碳为高毒物质，易引起急性中毒； 甲烷可引起窒息 高温 高温可引起中毒，对人体危害较大 辅助生产单元 化验室 化验员 苯、硫化氢 苯、硫化氢为高毒物质，易引起急性中毒 （8）职业病防护设施设置情况符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关要求。 （9）应急救援设施设置情况符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关要求。 （10）职业健康监护情况符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第49号)、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的相关要求。 （11）结合工作场所职业病危害因素的检测结果及作业人员配备的个人防护用品实际情况分析，目前配备的个人防护用品合理、有效，能够起到保护劳动者身体健康的作用。 （12）辅助用室设置情况符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）的相关要求。 （13）职业卫生管理情况符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》的相关要求。 综合本次评价各项内容，通化松原江心岛石油有限公司具备了相应的职业病防护条件，在职业病危害防控方面是可行的 建 议： （1）采油区未设置职业病危害告知卡，应按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，在采油区醒目位置设置职业病危害告知卡。 （2）持续做好接触职业病危害的作业人员进行岗前、在岗、离岗期间的职业健康检查工作，并将检查结果书面告知作业人员。 及时组织接触职业病危害的作业人员进行职业健康复查。 完善职业卫生管理和职业健康监护档案，做好调岗和离职人员的职业健康检查工作。 （3）坚持按照当地卫生部门要求，按时进行职业病危害项目申报工作，并将申报回执文件保存到职业卫生档案中。 （4）加强生产区职业病防护设施的检修维护工作，以保证职业病防护设施能够达到防护效果；加强生产区应急救援设施的检修维护工作，保证事故状态下应急救援设施能够正常使用。 （5）职业病危害关键控制点为采油区作业的采油工和化验室作业的化验员，涉及甲烷、硫化氢、一氧化碳、苯、高温等职业病危害因素，应加强管理和监督相关作业地点的职业病防治工作。 对相应地点的作业人员加强职业卫生教育培训，确保其在进行作业或巡检的过程中正确配备个体防护用品，并加强检查考核力度。 加强生产区应急救援设施的检修维护工作，保证事故状态下应急救援设施能够正常使用。 （6）夏季高温季节，应做好室外巡检作业人员的防暑降温工作，及时为作业人员配备好解暑降温的物品或者食品，避免其发生中暑情况. 冬季低温季节，应做好室外巡检作业人员的防寒防冻工作，及时为作业人员配备好防寒保暖的防护用品，避免其发生冻伤及风寒感冒情况。 （7）继续做好职业病危害因素定期检测及评价工作，委托具有职业卫生技术服务资质的机构，对其工作场所进行职业病危害因素检测及评价工作。 应对今后可能产生职业病危害的新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目以及改变工艺原料的项目重新委托持有相关资质的职业卫生技术服务机构进行职业卫生“三同时”工作。 |
| 技术审查专家组评审意见 |
| - |

采样及合影照片